センシング演習基礎(2S)
9　光センサ
センシング基礎演習(第9回)
第9回　光センサ
　(担当　高橋)

---
シラバスより(抜粋)
学習内容　　光センサ(担当　高橋)
具体的な行動達成目標
　LEDとフォトトランジスタを用いて信号の伝達ができる

---
第9回　光センサ
光センサ分類
フォトトランジスタ
LED+フォトトランジスタ
光センサ応用
基礎実験　基本特性(フォトトランジスタ)
応用実験　フォトトランジスタを使う

---
前提となる知識
この授業では、つぎの知識が必要です
- 生産システム実習基礎
  ブレッドボードの使い方、テスタの使い方
- 抵抗器(カラーコード)の読み方
- 電気回路基礎
  オームの法則、キルヒホッフの法則、消費電力
- センシング演習基礎(前回までの講義)
  トランジスタによるスイッチング
  LED回路

---
確認
プリント
　実験シート(授業終了時に提出)
実験機材
　ブレッドボード　テスタ　電源装置　抵抗器
　LED　　フォトトランジスタ
筆記用具
　ペンを使用　　(鉛筆・シャープペンシルは片付ける)

---
光センサ　分類
光センサは3つに分けることができる
光が当たるとを受けると
- 抵抗値が変化する　　CdSセル
- 起電力が発生する　　太陽電池　フォトダイオード
  CCD
  CIS(CMOSイメージセンサ)
- スイッチ動作する(ONになる)
  フォトトランジスタ　フォトサイリスタ

---
雑学:半導体材料
半導体材料
IV属半導体　　Si,Ge　現在の半導体製品
化合物半導体
  - III-V属半導体　GaN,GaInAs,InP,GaAs,...
  LED,超高速コンピュータ
  - II-VI属半導体　ZnO,ZnS,CdS,...
  光センサ、温度センサ、EL
- 有機半導体　有機物であり半導体
  OFET,OLED(EL),太陽電池

---
フォトトランジスタ
名前は
トランジスタだけど端子は2本
外観はLEDと同じ
端子に注意
コレクタ
エミッタ
コレクタとエミッタを間違えると壊れる

---
トランジスタとフォトトランジスタの違い
トランジスタ	フォトトランジスタ
ベース電流IBが流れるとON / コレクタ電流ICは数mA〜数A	受光するとON / コレクタ電流ICは数mA
(ICはIBの数百倍)

---
フォトトランジスタの使い方
IC
赤外線
受光するとCE間がON
VCEはほぼ0[V]
ICが流れる(数ミリアンペン)
LED(IR)　赤外線LED

---
データシートで確認(L-31ROP1C)
- 外形
- 最大定格(ABSOLUTE MAXIMUM RATING)
- 電気的光学的特性
  (ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS)
- グラフ Fig4,Fig5,Fig6
- LEAD STRENGTH(p9)
  端子を曲げるな! 　広げるな!

---
最大定格
- PD 　Power Dissipation
  消費電力　10[mW]
- V(BR)CEO　Collector-Emitter Breakdown Voltage
  コレクタエミッタ間降伏電圧　30[V]

---
電気的光学的特性
- V(BR)CEO　Collector-Emitter Breakdown Voltage
  コレクタエミッタ間降伏電圧　30[V]
- BVECO　Emitter-Collector Breakdown Voltage
  エミッタコレクタ間降伏電圧　5[V]
コレクタとエミッタを間違えると壊れる

---
電気的光学的特性
- ICEO　Collector Dark Current
  コレクタ闇電流　100[nA]
- VCE(S)　Collector-Emitter Saturation Voltage
  コレクタエミッタ間飽和電圧　0.4[V]
  (CE間は完全なON状態ではない)

---
電気的光学的特性
- IC
  On Stat Collector Current
  オン状態コレクタ電流　4[mA]
- λP
  Wavelength of Peak Sensitivity
  最大感度波長　940[nm]
可視光線では使わない
赤外線で使用できる

---
入射光が強くなると　コレクタ電流が増える
(ONになる)
2[mW/cm2]
2[mA]
100[W/m2]
10[mW/cm2]
6.4[mA]
入射光とコレクタ電流は比例しない
IC=1.2×Ee0.73 (1≦Ee)
参考:
太陽定数 1367[W/m2]
軸名と単位が間違っています
放射強度 Irradiance
単位は[mW/cm2]
Irradiance Ee[mW/cm2]

---
最大感度波長λp 940[nm]
赤外線の感度が高い
可視光では使用しない
可視光線(赤) 750[nm]

---
VCE(S)0.4[V]
ON状態でも
VCEは0.2〜0.4[V]程度必要
電流はほぼ一定
VCEが0.4[V]以上であればICはほぼ一定

---
端子を曲げるな! 　広げるな!

---
LED+フォトトランジスタ
LEDとフォトトランジスタを組み合わせる
新しいデバイス
- フォトカプラ　　　 →第7回
- フォトインタラプタ　→第10回
- フォトリフレクタ　　(たぶん3年生?)
- 距離センサ　　　 →第14回
基本は同じ
使い方と見た目が違う

---
フォトカプラ
LED+フォトトランジスタ=フォトカプラ
LED(IR)
フォトトランジスタ
電気的に絶縁したい
信号は伝達したい
電気→光　光→電気

---
7 トランジスタによるモータ駆動
モータとコントローラを絶縁する
最も安全な方法
　　マイクロコントローラ(コンピュータ)は
　　モータと電気的に接続しない
この部分に　　フォトカプラを使う
光で信号を伝達→第9回光センサ

---
フォトインタラプタ
(透過型フォトマイクロセンサ)
LED+フォトトランジスタ=フォトインタラプタ

---
フォトインタラプタ
(透過型フォトマイクロセンサ)
LED+フォトトランジスタ=フォトインタラプタ
赤外線を遮断
LED(IR)
Photo-Tr
赤外線
出力端子に信号
第10回
ロータリーエンコーダ

---
フォトリフレクタ
LED+フォトトランジスタ=フォトリフレクタ

---
フォトリフレクタ
LED+フォトトランジスタ=フォトリフレクタ
フォトトランジスタ
LED(IR)
反射光
用途
近接センサ
ライントレースカー
照射光

---
距離センサ(測距モジュール)
LED+フォトトランジスタ=測距モジュール
LED(IR)
位置検出素子PSD
(フォトトランジスタ多数)
※距離センサにはいろいろあり、光を使用しないものものある。
・超音波を使う距離センサ　・光を使うがPSDを使用しないものもある。
・電波を使う距離センサ

---
光センサ応用(受光)
- 照明制御(暗いとき点灯、明るいとき消灯)
- いろいろなセンサ
  近接センサ　煙検知器　放射線X線センサ
- データ通信(光通信)受光器
- 絶縁デバイス(フォトカプラ)　→第7回
  電気的に絶縁しているが信号は伝送したい
- フォトインタラプタ　→第10回ロータリーエンコーダ
- 距離センサ　→第14回距離センサ

---
光センサ応用(受光)
- ライントレースカー
- ディジタルカメラ
- ビデオカメラ
- スキャナ
- 携帯端末(赤外線通信・カメラ・画面の明るさ制御)

---
光センサ応用(受光以外の応用)
光を受けない使い方
放射線センサ
遮光した光センサに放射線が入ると、光が入射したときと同じ動作をする

---
基礎実験 (フォトトランジスタ)
1. 電源電圧、抵抗値をテスタで測定
2. フォトトランジスタ、抵抗をブレッドボードに配置、結線
3. LED(IR)でフォトトランジスタを照らし、VCEを測定
4. LED(G)でフォトトランジスタを照らし、VCEを測定
5. IC,IDは1〜4より計算する
LED(IR):赤外線LED
LED(G):緑色LED

---
実体配線図(フォトトランジスタ)
端子は
　曲げるな
　広げるな
端子の識別は
リングに着目
(データシート)
コレクタ
エミッタ
抵抗3k[Ω]
VCE
テスタ
(電圧計)

---
LED フォトトランジスタは
端子を曲げるな! 　広げるな!

---
測定回路
ID
IC
LED(G,IR)
LEDの足は　曲げない　広げない
フォトトランジスタをLED(G)で照らす
ワニ口クリップでLEDをつかむ
真上から照らす

---
基礎実験 (フォトトランジスタ)
抵抗値R1 _2.98__[kΩ] 抵抗値R2 _2.96_[kΩ]
電源電圧E _5.12___[V]
条件	VD[V]	VCE[V]
LED(IR)で照らす	1.234	123.4[mV]
LED(G)で照らす	1.789	2.56[V]
ID,ICは後に計算により求める

---
LEDに流れる電流
LEDに流れる電流IDは
・電源電圧E
・LEDにかかる電圧VD
・抵抗R
から計算
VD
ID
抵抗RがないとLED他が壊れることがあります
(ほぼ確実に壊れます)
オームの法則
キルヒホッフの法則

---
宿題
- 抵抗のカラーコードを覚える
  黒　茶　赤　オレンジ　黄　緑　青　紫　灰　白
- キルヒホッフの法則を理解する(使いこなせる)
- トランジスタの性質を復習
- LEDの性質を復習
- フォトトランジスタの性質を復習

---
応用実験
LED点灯時は10[mA]以上30[mA]以下の電流をLEDに流す
回路A
フォトトランジスタに赤外線を照射したときLED(G)が消灯
フォトトランジスタに赤外線を照射しないときLED(G)が点灯
回路B
フォトトランジスタに赤外線を照射したときLED(G)が点灯
フォトトランジスタに赤外線を照射しないときLED(G)が消灯
動作確認後、先生のサイン(押印)

---
ヒント
フォトトランジスタに赤外線を照射したときLEDが点灯
フォトトランジスタが受光
ICは数ミリアンペン

---
LEDを入れてみる
この回路は
フォトトランジスタに赤外線を照射するとLEDが点灯しそう
LEDは光るが輝度が不十分
なにかが足りない・・・
フォトトランジスタでLEDを直接駆動できない
第6回、第7回を思い出そう